T.C.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KONU : Tekliflerin İstenmesi

SAYIN  : ……………………………………………………………

Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacında kullanılmak üzere aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin/hizmetin/bakım-onarımın temini düşünülmektedir.

Söz konusu iş ile ilgili KDV hariç birim fiyat vermenizi rica ederiz.

Satın Alma Sorumlusu

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

| İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMENİN |  | TOPLAM FİYATI (K.D.V. HARİÇ) |
| --- | --- | --- |
|  | CİNSİ/TÜRÜ | MİKTAR | BİRİM FİYATI |  |
| 1 | Minimum 24000 Btu/h kapasiteli klima alımı | 2 Adet |  |  |
|  |  | YAZIYLA | RAKAMLA |  |
|  | TOPLAM |  |  |
| NOT: 1- Teklif mektupları kaşeli ve imzalı olacaktır 2- Ödeme esnasında % 0,948 oranında KDV hariç tutar üzerinden Damga Vergisi kesilecektir. 3- Nakliye, hamaliye, işçilik vb. giderler yükleniciye aittir. 4- Mal/Hizmetin tamamına teklif esastır. 5- Hizmetlerde KDV tevkifatı uygulanacaktır. 6-Teknik şartnameye uygun olmayan ve muayene kabulü yapılmayan mal/hizmetler kabul edilmeyecektir. 7-Teklif veren firmalar vermiş olduğu teklif ile birlikte teknik şartnameyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır. 8- Tekliflerinizi 26.08.2019 saat 10:00 ‘a kadar aşağıda yazan adreslere gönderebilirsiniz. | Oda/Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı-Kaşe-İmza |

EK : Teknik Şartname

TEKLİF VERİLEBİLECEK ADRESLER:

Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Cumhuriyet Mh. Kolej Sk. No:3  Uşak

dishekimligi@usak.edu.tr 	0276 221 21 21- 5821

TEKNİK ŞARTNAME

GENEL ÖZELLİKLER

*Duvar Tipi Split Klimanın, cihazların üzerinde standart olarak bulunan filtre veya filtreler; 0,0001 mikrona kadar kirletici, kötü koku ve virüsler tutulabilmeli, alerjenleri ortamdan uzaklaştırabilmelidir.

*Duvar Tipi Split Klimanın, cihazların üzerinde standart olarak bulunan filtre; rejenere edilerek tekrar temizlenmeli ve 10 yıla kadar kullanılabilmelidir.

*Duvar Tipi Split Klimanın, cihaz üzerinde anti bakteriyel ve koku giderici özelliklere sahip nano platinyum filtre ile bakteri ve virüslerin oda içerisinde yayılmasını engellemelidir.

*Duvar Tipi Split Klimanın, cihazın üzerinde bakteri ve küf oluşmaması için kendi kendini temizleme özelliği olan anti alerjik enzim filtrede olmalıdır.

*Duvar Tipi Split Klimanın ses seviyesi, en fazla 53 dB (A) olmalıdır.

*Duvar Tipi Split Klimanın güç beslemesi, 220 V/1ph/50 Hz-3x16A olmalıdır.

*Duvar Tipi Split Klimanın enerji tüketimi, en fazla 2000W/h olmalıdır.

*Duvar Tipi Split Klimanın iç ünite evaparatörü, korozyona karşı korumalı olmalıdır.

*Duvar Tipi Split Klimanın dış ünite kondanseri, donmaya karşı önleyicili defrost sistemi olmalıdır.

*Duvar Tipi Split Klimanın elektrik akımı gidip geldiğinde tekrar devreye girme ve hafıza koruma fonksiyonu, ortama göre ısı ayarı olmalıdır.

*Duvar Tipi Split Klimanın hava yönlendirme kanatları, yukarı/aşağı otomatik olarak yönlendirme olmalıdır.

*Duvar Tipi Split Klimanın, buz eritme işlemi (Defrost) ikaz lambası olmalıdır.

*Duvar Tipi Split Klimanın, Isıtma/Soğutma yapmadan hava dolaşımı yapabilmelidir.

*Duvar Tipi Split Klimanın iç ünite fanı, en az 3 kademeli olmalıdır.

*Duvar Tipi Split Klimanın, uzaktan kumanda da enerji tasarruf sağlayabilme özellikli uyku mod seçeneği olmalıdır.

*Duvar Tipi Split Klimanın, uzaktan kumanda da enerji tasarruf sağlayabilme özellikli ekonomik çalışma moduna sahip olmalıdır.

*Duvar Tipi Split Klimanın, istenilen sıcaklığın ve çalışma ile ilgili işlevlerin ayarlanabildiği ve görülebildiği LCD ekranlı uzaktan kumandalı olmalıdır ve bu uzaktan kumanda zamanlayıcı özelliğe sahip olmalıdır.

*Duvar Tipi Split Klimanın, uzaktan kumanda olmadan da iç ünite üzerinden çalıştırılabilme özelliği olmalıdır.

*Duvar Tipi Split Klimanın, iç ünite üzerinde gerektiğinde kullanılmak üzere test çalıştırma seçeneği olmalıdır.

*Duvar Tipi Split Klimanın, ısıtmada soğuk hava üfleme önleme tertibatı olmalıdır.

*Duvar Tipi Split Klimanın, tekrar çalıştırmada gecikmeli başlama ile kompresör koruma tertibatı ve basınç dengeleme tertibatı olmalıdır.

*Duvar Tipi Split Klimanın, alçak akıma karşı koruması bulunmalıdır.

*Duvar Tipi Split Klimanın, sistem üzerinde kendi kendini teşhis (check-up) sistemi olmalı ve olası problemler uzaktan kumandadan okunabilmelidir.

*Duvar Tipi Split Klimanın sinyalizasyon kabloları, enerji beslemesi ve bakır boru montaj mesafesi 10 metreye kadar firma tarafından karşılanmalıdır.

*Duvar Tipi Split Klimanın, soğutucu akışkanı çevreye zarar vermeyen R-410A gazı kullanılmalıdır.

*Duvar Tipi Split Klimanın, klima dağıtıcısı veya üreticisi tarafından hazırlanmış, şartnamede belirtilen özelliklerin bulunduğu orijinal katalog olmalıdır.

*Duvar Tipi Split Klima, en az 3 (üç) yıl garantili olmalıdır.

* Duvar Tipi Split Klima, Kompresör arızası en az 10 (on) yıl garantili olmalıdır.

*Duvar Tipi Split Klima, Uluslararası sertifikalara sahip olmalıdır

*Duvar Tipi Split Klima, istenilen mahalde cihazlarda bulunması zorunlu tüm aksesuarlar ile birlikte yüklenici tarafından kurulacak, cihazdan istenilen bütün fonksiyonları sağlar şekilde çalıştırılarak teslim edilecektir.

KLİMA SPLİT INVERTER DUVAR TİPİ 24.000 BTU/H TEKNİK ŞARTNAMESİ

*Duvar Tipi Split Klimanın Soğutma kapasitesi, en az 24000 Btu/h olmalıdır.

*Duvar Tipi Split Klimanın Isıtma kapasitesi, en az 24000 Btu/h olmalıdır.

*Enerji sınıfı en az Soğutmada A++ , Isıtmada A olmalıdır.

*İnverter olmalıdır.